Producent:

Dukra s.c.

# Kraków, os. Złotego Wieku 69/15

### KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI

1.Identyfikacja substancji i producenta

1.1.Identyfikacja substancji:

Bejcolakier akrylowy, wodorozcieńczalny.

Przeznaczony do dekoracyjno-ochronnego pokrywania powierzchni drewnianych.

1.2.Identyfikacja producenta:

DUKRA S.C.

31-618 Kraków, os. Złotego Wieku 69/15

tel./fax.: 648-32-11, 654-99-81

2.Skład  produktu

# Lakier akrylowy wodorozcieńczalny  jest dyspersją wodną kopolimeru akrylowo-styrenowego  ze środkami modyfikującymi właściwości użytkowe oraz pigmentami.

| SKŁADNIKI -NAZWA | Nr CAS | Nr WE | Zawartość % | klasyfikacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dyspersja kopolimeru akrylowo - styrenowego | brak | brak | Max. 75 | - |
| Eter dibutylowy glikolu propylenowego | 35884-42-5 | - | 0,5 | - |
| Pochodna izotiazoliny | 26172-55-4 | - | Max. 0,1 | - |
| Organiczny biopolimer | - | - | Max. 1,5 | - |
| Woda | - | - | Do 100 | - |
| Pigmenty | - | - | Max. 1,5 | - |

# 3.Identyfikacja zagrożeń

Wyrób nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny preparat chemiczny.

4.Pierwsza pomoc

a/ w normalnych warunkach produkt nie stanowi zagrożenia ,

b/ w przypadku kontaktu ze skórą, skórę umyć ciepłą wodą z mydłem,

c/ w przypadku kontaktu z oczami: przemyć oczy obficie wodą i skontaktować się z okulistą,

d/ w przypadku połknięcia spowodować wymioty  oraz skontaktować się z lekarzem.

5.Postępowanie w przypadku pożaru.

Do gaszenia pożaru można użyć wszystkich możliwych środków gaszących. Produkt jest niepalny do momentu odparowania zawartej w nim wody, produkt po odparowaniu tworzy powłokę polimeru, która może ulec zapaleniu.

6.Postępowanie w przypadku uwolnienia się do środowiska.

Substancję należy zbierać mechanicznie do pojemników.

7.Obchodzenie się z substancją  oraz jej magazynowanie.

Chronić przed mrozem oraz wysoką temperaturą.

8.Środki  ochrony indywidualnej

Substancja nieszkodliwa. W przypadku bezpośredniego kontaktu używać rękawic.

9.Właściwości fizykochemiczne

-stan skupienia: ciecz,

-temp. wrzenia:  bliska temp wrzenia wody,

- temp. zapłonu: produkt niepalny,

-  rozpuszczalność - produkt wodorozcieńczalny,

-  gęstość: 1,2 g/cm3,

- substancja sucha ok. 30 %.

10.Stabilność i reaktywność:

W temperaturze ok. 100 C następuje odparowanie wody zawartej w produkcie co prowadzi do destabilizacji. Tworzy się twarda, trudno rozcieńczalna masa .

W temperaturze poniżej 0 C następuje stopniowe zamarzanie wody prowadzące do destabilizacji produktu.

11.Informacje toksykologiczne

Substancja nie jest toksyczna.

12.Informacje ekologiczne

Substancja nie zagraża środowisku. Preparat nie rozprzestrzenia się samorzutnie.

13.Postępowanie z odpadami

Utylizację przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

14.Informacja o transporcie

Opakowanie i transport nie podlegają przepisom dotyczącym przewozu materiałów niebezpiecznych.

15.Informacje dotyczące uregulowań prawnych.

Produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny preparat chemiczny. Nie jest wymagane oznakowanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia                      z  dn.2.09.2003 roku  w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych.

Wykaz przepisów:

-Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11.01.2001 r.( Dz. U. Nr 11,poz.84;Nr.123,poz.1350;Nr.125,poz.1367  ze zmianą z dnia 5.07.2002 Dz. U/Nr 142,poz.1187)

-Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn.3.07.2002 w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją  i oznakowaniem /Dz. U. Nr 129 poz. 1110/

-Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 3.07.2002 w sprawie karty charakterystyki  substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego /Dz. U. Nr 140 poz. 1171/

-Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 11.07.2002 w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych /Dz. U. Nr 140 poz. 1172/

16.Informacje dodatkowe

Dane zawarte w karcie zostały opracowane na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy  i nie określają w sposób ostateczny właściwości wyrobu.

Data sporządzenia karty:  25  kwietnia 2004 r..