Producent:

Dukra s.c.

# Kraków, os. Złotego Wieku 69/15

### KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI

1. Identyfikacja substancji i producenta

1.1.Identyfikacja substancji:

Szpachlówka budowlana emulsyjna

Przeznaczona do wypełniania spoin, rys, pęknięć, wgłębień i innych nierówności na powierzchni ścian, tynków, płyt kartonowo – gipsowych drewnianych                        i drewnopochodnych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

1.2. Identyfikacja producenta

DUKRA S.C.

31-618 Kraków, os. Złotego Wieku 69/15

tel./fax.: 648-32-11, 654-99-81

2. Skład  produktu

# Szpachlówka budowlana emulsyjna jest jednorodną kompozycją dyspersji kopolimeru winylowo-akrylowego z  nieorganicznym wypełniaczem mineralnym i niewielkimi dodatkami poprawiającymi właściwości użytkowe produktu.

| SKŁADNIKI -NAZWA | Nr CAS | Nr WE | Zawartość % | klasyfikacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dyspersja kopolimeru winylowo - akrylowego | brak | brak | Max 25% | - |
| Wypełniacz mineralny | 13-65-3 | - | Max 75% | - |

# 3. Identyfikacja zagrożeń

Wyrób nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny preparat chemiczny.

4. Pierwsza pomoc

a/ w normalnych warunkach produkt nie stanowi zagrożenia ,

b/ w przypadku kontaktu ze skórą, skórę umyć ciepłą wodą z mydłem,

c/ w przypadku kontaktu z oczami: przemyć oczy obficie wodą i skontaktować się      z okulistą,

d/ w przypadku połknięcia skontaktować się z lekarzem.

5. Postępowanie w przypadku pożaru.

Do gaszenia pożaru można użyć wszystkich możliwych środków gaszących. Produkt jest niepalny.

6. Postępowanie w przypadku uwolnienia się do środowiska.

Substancję należy zbierać mechanicznie do pojemników.

7. Obchodzenie się z substancją  oraz jej magazynowanie.

Chronić przed mrozem oraz wysoką temperaturą.

8. Środki  ochrony indywidualnej

Substancja nieszkodliwa. W przypadku bezpośredniego kontaktu używać rękawic.

9. Właściwości fizykochemiczne

- stan skupienia: gęsta masa,

- temp. wrzenia:  bliska temp wrzenia wody

- temp. topnienia : --

- temp. zapłonu: produkt niepalny,

- rozpuszczalność - produkt wodorozcieńczalny,

- gęstość: 1,5 g/cm3

- substancja sucha ok. 60 %

10. Stabilność i reaktywność

W temperaturze ok. 100 C następuje odparowanie wody zawartej w produkcie co prowadzi do destabilizacji. Tworzy się twarda, trudno rozcieńczalna masa .

W temperaturze poniżej 0 C następuje stopniowe zamarzanie wody prowadzące do destabilizacji produktu.

11. Informacje toksykologiczne

Substancja nie jest toksyczna.

12. Informacje ekologiczne

Substancja nie zagraża środowisku. Preparat nie rozprzestrzenia się samorzutnie.

13. Postępowanie z odpadami

Utylizację przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

14. Informacja o transporcie

Opakowanie i transport nie podlegają przepisom dotyczącym przewozu materiałów niebezpiecznych.

15.Informacje dotyczące uregulowań prawnych.

Produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny preparat chemiczny. Nie jest wymagane oznakowanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia                      z dn.2.09.2003r  w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych          i preparatów niebezpiecznych.

Wykaz przepisów:

-Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11.01.2001 r.( Dz. U. Nr 11,poz.84;Nr.123,poz.1350;Nr.125,poz.1367  ze zmianą z dnia 5.07.2002 Dz. U. Nr 142,poz.1187)

-Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn.3.07.2002 w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją  i oznakowaniem /Dz. U. Nr 129 poz. 1110/

-Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 3.07.2002 w sprawie karty charakterystyki  substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego /Dz. U. Nr 140 poz. 1171/

-Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 11.07.2002 w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych /Dz. U. Nr 140 poz.1172/

16. Informacje dodatkowe

Dane zawarte w karcie zostały opracowane na podstawie aktualnie posiadanej wiedzy  i nie określają w sposób ostateczny właściwości wyrobu.

Data sporządzenia karty:  23 września  2003 r.