1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU

Nazwa produktu: IZOLBET- D: odmiana renowacyjna (IZOLBET- DR)  Masa asfaltowa.

Przeznaczenie: stosować na zewnątrz pomieszczeń do renowacji pokryć papowych oraz do wykonywania bezspoinowych powłok bitumicznych. Stosować na zimno.

2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Skład: asfalt przemysłowy, Farbasol (rozpuszczalnik organiczny), kauczuk KER 1505, Rokafenol N 8 (substancja powierzchniowo czynna).

Składniki niebezpieczne zawarte w produkcie:

(Rozp. MZ, Dz.U. 199 poz. 1948 z 2003)

Farbasol (destylat ropy naftowej)

zawartość: ok.38%, CAS: nie przypisano, nr EINECS: -, nr indeksowy: -,

Klasyfikacja: Łatwopalny   -; R10

Szkodliwy     Xn; R20, R65

Drażniący     Xi; R36/37/38

Niebezpieczny dla środowiska N; R51/53

(Farbasol składa się głównie z węglowodorów aromatycznych C9- trimetylobenzenów i metyloetylobenzenów. Zawiera poniżej 50% składników niebezpiecznych dla środowiska R51/53).

Rokafenol N 8 (substancja powierzchniowo czynna)

zawartość: 1 - 2%,CAS: dane nie ujawnione przez producenta, Nr EINECS: dane nie ujawnione przez producenta, nr indeksowy: -,

Klasyfikacja: Drażniący  Xi;R36/38.

Znaczenie zwrotów R – patrz p. 16.

3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Zagrożenie pożarowe

Produkt łatwopalny. Pary uwalniające się z produktu tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem.

Zagrożenie toksykologiczne

Produkt szkodliwy dla zdrowia. Działa drażniąco na drogi oddechowe, oczy i skórę.

Zagrożenie ekotoksyczne

Produkt szkodliwy dla środowiska. Działa szkodliwie na organizmy wodne. Może powodować długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym.

4. PIERWSZA POMOC

Zatrucie inhalacyjne: zwykle wystarczy wyprowadzić/wynieść poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić spokój i ciepło. W przypadku zaburzeń w oddychaniu podawać tlen, w przypadku braku oddechu stosować sztuczne oddychanie.

Zatrucie doustne: Nie prowokować wymiotów. Nie podawać mleka, tłuszczu, alkoholu.. Nie prowokować wymiotów.

Skażenie skóry:  zdjąć zanieczyszczoną odzież. Skażoną skórę zmyć dokładnie wodą z mydłem..

Skażenie oczu: skażone oczy płukać, przy odwiniętych powiekach, dużą ilością wody przez około 15 minut.

W każdym wypadku należy zapewnić poszkodowanemu opiekę lekarską.

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Zalecenia ogólne: zawiadomić otoczenie o pożarze, usunąć z obszaru zagrożenia osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej, w razie potrzeby zarządzić ewakuację, wezwać ekipy ratownicze Straż Pożarną i Policję Państwową. W akcji ratowniczej mogą brać udział osoby przeszkolone i odpowiednio wyposażone w odzież i sprzęt ochronny.

Środki gaśnicze:

Właściwe:  dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, piany, rozproszone prądy wodne.

Niewłaściwe: zwarte strumienie wody.

Produkty spalania: w środowisku pożaru powstają tlenki węgla oraz destrukty asfaltu.

Gaszenie pożaru: małe pożary gasić gaśnicą proszkową lub śniegową, duże pożary gasić pianą lub rozproszonymi prądami wody.

Pojemniki z produktem narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury  chłodzić wodą, o ile to możliwe usunąć je z obszaru zagrożenia.

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Zalecenia ogólne

Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii, usunąć źródła zapłonu.

Indywidualne środki ostrożności

Unikać kontaktu z uwalniającym się produktem. Unikać wdychania par. W przypadku awarii wewnątrz pomieszczenia zapewnić dopływ świeżego powietrza (wentylację). Stosować odzież i sprzęt ochronny.

Środki ostrożności dotyczące środowiska

Nie dopuścić do przedostania się produktu do studzienek ściekowych. W przypadku skażenia wód dużą ilością produktu powiadomić odpowiednie władze.

Metody oczyszczenia/usuwania

Uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu awaryjnym, ograniczyć rozprzestrzenianie się wycieku poprzez obwałowanie terenu, uwolniony produkt zebrać do zamykanego pojemnika, zagospodarować lub unieszkodliwiać zgodnie z obowiązującymi przepisami (patrz p.13).

7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ/PREPARATEM I JEJ/JEGO MAGAZYNOWANIE

#### Podczas stosowania i przechowywania produktu przestrzegać ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. (rop. MPiPS, Dz.U. nr 129, poz. 844 z 1997r., Dz.U. nr 91, poz. 811 z 2002r.).

#### Postępowanie

#### Zapobieganie zatruciom

#### Pracować w dobrze wentylowanym miejscu, unikać wdychania par, przestrzegać zasad higieny osobistej, stosować odzież i sprzęt ochronny,

#### Zapobieganie pożarom:

Wyeliminować źródła zapłonu – nie używać otwartego ognia, nie palić, chronić pojemniki przed nagrzaniem.

Przestrzegać zaleceń podawanych przez producenta.

Magazynowanie

Magazynować we właściwie oznakowanych, zamkniętych opakowaniach na placach składowych lub na  dobrze wentylowanych powierzchniach magazynowych. Opakowania chronić przed nagrzaniem. Na obszarze magazynu przestrzegać zakazu palenia oraz używania otwartego ognia. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

8. KONTROLA NARAŻENIAI ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Zalecenia w zakresie środków technicznych

W zależności od potrzeby wentylacja ogólna lub miejscowa.

Kontrola narażenia

(rozp. MPiPS, Dz.U. nr 217, poz. 1833 z 2002r.)

Wartości NDS, NDSCH I NDSP dla IZOLBETU- DR nie są ustalone.

Znane są wartości Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń (NDS) dla składników produktu:

- Asfalt naftowy (dymy):  NDS=5 mg/m3,NDSCh=10mg/m3,, NDSP- nie ustalone;

Oznaczenie w powietrzu- brak PN

- Metyloetylobenzen (mieszanina izomerów: NDS=100 mg/m3,NDSCh i NDSP – nie ustalone;

Oznaczenie w powietrzu- PN-Z-04016-5: 1998

- Trimetylobenzen (mieszanina izomerów) NDS=100mg/m3 , NDSCh=170 mg/m3 , NDSP -nie ustalone;

Oznaczenie w powietrzu- PN-Z-04016-4: 1998

- Rokafenol N 8- NDS, NDSP - nie ustalono.

Środki ochrony indywidualnej

Dróg oddechowych: przy dostatecznej wentylacji nie wymagane, przy braku dostatecznej wentylacji stosować maski z pochłaniaczem typu A.

Rąk: rękawice ochronne powlekane.

Oczu: w normalnych warunkach nie są wymagane, w razie potrzeby stosować okulary ochronne w szczelnej obudowie.

Skóry: ubranie ochronne lub fartuch ochronny.

Zalecenia higieniczne

Unikać bezpośredniego kontaktu z produktem oraz wdychania par. Przestrzegać podstawowych zasad higieny: nie jeść i nie pić na stanowisku pracy, każdorazowo po zakończeniu pracy myć ręce wodą z mydłem, wie używać zanieczyszczonej odzieży.

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Postać: płynna masa

Barwa: czarna

Zapach: charakterystyczny

Temperatura zapłonu:  powyżej 31(C

Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się.

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Stabilność: w normalnych warunkach stosowania i przechowywania produkt  stabilny.

Reaktywność: w normalnych warunkach nie reaguje niebezpiecznie z innymi substancjami.

Warunki, których należy unikać: wysoka temperatura, źródła zapłonu.

Materiały, których należy unikać: silne utleniacze.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Działanie: (pary rozpuszczalnika) drażniące, depresyjne na ośrodkowy układ nerwowy.

Drogi wnikania do organizmu: drogi oddechowe, skóra, układ pokarmowy.

Objawy zatrucia ostrego

Pary mogą powodować podrażnienie błon śluzowych oczu i dróg oddechowych, zaczerwienienie spojówek, kaszel, bóle i zawroty głowy, senność, uczucie zmęczenia, zaburzenia oddychania, zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego.

W zatruciu doustnym występują nudności, wymioty, ryzyko zachłystowego zapalenia płuc.

Bezpośredni i częsty kontakt z produktem może powodować podrażnienie oczu i skóry.

Objawy zatrucia przewlekłego

Długotrwałe i częste narażenie na działanie produktu może powodować zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego, wątroby, nerek, płuc, serca, przewlekłe stany zapalne skóry.

Dawki i stężenia toksyczne dla zwierząt doświadczalnych

LD50 doustne, szczur > 5000 mg/kg,

LC50, inhalacyjne, szczur  > 18 mg/l(4 h).

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Produkt nie rozpuszcza się w wodzie. Przedostanie się dużych ilości produktu do wód stanowi zagrożenie dla organizmów wodnych.

Dopuszczalne zanieczyszczenie środowiska (wg rozp. MOŚZNiL, Dz.U. nr 116, poz.503 z 1991r.) – dopuszczalne zanieczyszczenie śródlądowych wód powierzchniowych: nie ustalone, dopuszczalna zawartość w ściekach wprowadzonych do wód i ziemi: substancje ropopochodne- 15 mg/l.

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Klasyfikacja odpadów (wg rozp. MOS, Dz.U.  nr 112, poz. 1206 z 2001r.)

Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01(asfalt zawierający smołę)  - kod: 17 03 02

Postępowanie z produktem

Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych gruntowych. Nie składować na wysypiskach komunalnych. Rozważyć możliwość wykorzystania. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, Dz.U. nr 62, poz. 628 ze zm. Dz.U. nr 7 poz. 78 z 2003r. i Dz.U. nr 100, poz. 1085 z 2001r.)

Postępowanie z opakowaniami

Recykling lub unieszkodliwianie odpadów opakowaniowych należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, Dz.U. nr 63 poz. 638 z 2001r. ze zmianami Dz.U. nr 7 poz.78 z 2003r., Dz.U. nr 11 poz. 97 z 2004r.). W przypadku opakowań wielokrotnego użytku - można je powtórnie wykorzystać po uprzednim oczyszczeniu.

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

Klasyfikacja transportowa

Numer rozpoznawczy materiału: UN 1993

Prawidłowa nazwa przewozowa: Materiał zapalny ciekły, I.N.O

Klasa/kod klasyfikacyjny: 3/F1

Grupa pakowania: III

Nalepki ostrzegawcze: nr 3

Numer rozpoznawczy zagrożenia: 30.

Produkt spełnia wymagania określone w punkcie 2.2.3.1.5 przepisów RID i ADR w zakresie właściwości fizykochemicznych. Przewożony w opakowaniach o pojemności nie większej niż 450 l  podlega zwolnieniu z w/w przepisów.

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Klasyfikacja produktu (Rozp. MZ., Dz.U. nr 171, poz. 1666 z 2003r):

łatwopalny - R10, szkodliwy – Xn, R20, drażniący – Xi, R36/37/38, niebezpieczny dla środowiska R52/53.

Oznakowanie opakowań (Rop. MZ, Dz.U. nr 173, poz. 1679 z 2003r.):

Symbole i napisy ostrzegawcze

znak ostrzegawczy:

Xn  produkt szkodliwy

Zawiera: rozpuszczalnik naftopochodny

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (R):

R10 – Produkt łatwo palny

R20 – Działa szkodliwie przez drogi oddechowe

R36/37/38 – Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę

R52/53 – Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania (S):

S2 – Chronić przed dziećmi
S23 – Nie wdychać pary 
S24/25 – Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

S36/37 – Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne

S46 – W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę

S61- Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.

Obowiązujące przepisy:

Rozp. MOŚZNiL, Dz.U. nr 116, poz.503 z 1991r.

Rozp. MOŚ, Dz.U.  nr 112, poz. 1206 z 2001r.

Rop. MPiPS, Dz.U. nr 129, poz. 844 z 1997r., Dz.U. nr 91, poz. 811 z 2002r.

Rozp. MZ z 03.07.2002r., Dz.U. Nr 140, poz. 1171 z 2002r

Rozp. MPiPS, Dz.U. nr 217, poz. 1833 z 2002r

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, Dz.U. nr 62, poz. 628 ze zm. Dz.U. nr 7 poz. 78 z 2003 i Dz.U. nr 100, poz. 1085 z 2001r.

Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, Dz.U. nr 63 poz. 638 z 2001r. z późn. zmianami Dz.U. nr 7 poz.78 z 2003

Rozp. MZ., Dz.U. nr 171, poz. 1666 z 2003r

Rop. MZ, Dz.U. nr 173, poz. 1679 z 2003r

#### Rozp. MZ, Dz.U. 199 poz. 1948 z 2003r.

16. INNE INFORMACJE

Znaczenie zwrotów R wyszczególnionych w punkcie 2.

R10 – Produkt łatwo palny

R20 – Działa szkodliwie przez drogi oddechowe

R36/37/38 – Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę

R51/53 – Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

R65 – Działa szkodliwie, może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.

Karta charakterystyki została opracowana na podstawie kart charakterystyki składników produktu, obowiązujących przepisów oraz aktualnego stanu naszej wiedzy i doświadczeń.

Nie stanowi ona gwarancji właściwości produktu ani specyfikacji jakościowej i nie może być podstawą do reklamacji. Produkt powinien być transportowany, magazynowany i stosowany zgodnie z zasadami higieny pracy oraz obowiązującymi przepisami.

Przedstawione informacje nie mogą mieć zastosowania dla mieszanin produktu z innymi substancjami.

Wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu, nie są kontrolowane przez producenta,
 a zatem określenie warunków bezpieczeństwa stosowania jest obowiązkiem użytkownika.

Sporządziła: Magdalena Kormańska