| 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU Nazwa produktu: Klej do płytek silnie obciążonych IZOLBET KGo-wz8 Przeznaczenie: przyklejanie płytek ceramicznych, terakotowych, klinkierowych i kamiennych (oprócz marmurowych) podłogowych o większych rozmiarach i na posadzki o zwiększonym obciążeniu na zewnątrz oraz wewnątrz budynków. |
| --- |
| 2. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH |
| Skład: cement portlandzki, piasek kwarcowy, dodatki chemiczne Niebezpieczne składniki: (Rozp. MZ, Dz.U. 199 poz. 1948 z 2003) cement portlandzki Xi; R36/37/38; R43 CAS Nr: 65997-15-1 zawartość ≥20% (klinkier cementu portlandzkiego) |
| 3. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ |
| Zagrożenia dla zdrowia: działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę, może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Xi; R36/37/38; R43 Xi – preparat drażniący R 36/37/38 – Działa drażniąco na oczy, układ oddechowy i skórę R 43 – Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą |
| 4. PIERWSZA POMOC |
| Kontakt z oczami - | przemyć dużą ilością wody, skonsultować się z lekarzem. |
| Kontakt ze skórą - | przemyć dużą ilością wody, jeśli wystąpi podrażnienie skonsultować się z lekarzem. |
| Wdychanie - | wyprowadzić osobę, która wdychała pył na świeże powietrze, zastosować zwykłe środki pierwszej pomocy, w przypadku wątpliwości skonsultować się z lekarzem. |
| Połknięcie - | w przypadku złego samopoczucia skonsultować się z lekarzem. |
| 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU |
| Produkt niepalny. Pożar w otoczeniu gasić środkami odpowiednimi dla przyczyny pożaru. |
| 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA |
| Indywidualne środki ostrożności: | przed rozpoczęciem czynności należy założyć odpowiednie wyposażenie ochronne (okulary ochronne, rękawice, ubranie ochronne i maskę przeciwpyłową). |
| Środki ochrony środowiska: | zebrać uwolniony materiał, zapobiegać zanieczyszczeniu gleby oraz przedostaniu się substancji do instalacji wodno- ściekowych. |
| Metody oczyszczania: | zebrać uwolniony materiał odpowiednich umieścić go w odpowiednich zbiornikach z przeznaczeniem do odzyskania lub utylizacji. |
| 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJĄ/PREPARATEM JEJ/JEGO MAGAZYNOWANIE (Rozp. MPiPS, Dz.U. nr 129, poz. 844 z 1997r., Dz.U. nr 91, poz. 811 z 2002r.). |
| Postępowanie: | postępować zgodnie z wymogami higieny przemysłowej i przepisami bezpieczeństwa. |
| Magazynowanie: | przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach w suchym pomieszczeniu (zalecane na paletach). |
| Dalsze informacje: | nie ma szczególnych ograniczeń dotyczących przechowywania z innymi produktami. |
| Stabilność przechowywania: 9 miesięcy od daty produkcji. |
| 8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Kontrola narażenia: (Rozp. MPiPS Dz.U. 217, poz. 1833 z 2002r.) |
| Środki ochrony osobistej: robocza odzież ochronna, maska przeciwpyłowa, okulary ochronne, rękawice ochronne |
| 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE |
| Forma: | proszek |
| Kolor: | szary |
| Zapach: | bezwonny |
| Zapalność: | nie palny |
| Właściwości samozapalne: | brak |
| Gęstość nasypowa: | ok. 1,50 kg/dm3 |
| pH: | Alkaliczne |
| 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ |
| Niebezpieczne produkty rozkładu: | nieznane przy użyciu zgodnym z przeznaczeniem |
| Warunki których należy unikać: | wilgoć |
| Materiały których należy unikać: | nieznane |
| 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE |
| Podrażnienia skóry: | działanie drażniące |
| Podrażnienia oczu: | działanie drażniące |
| Specyficzne zagrożenia: | Częste wdychanie pyłu przez dłuższy okres zwiększa ryzyko rozwoju chorób płuc. |
| 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE |
| Zdolność do biodegradacji: nie ulega biodegradacji ( nie dopuścić do przedostania się w dużych ilościach do wód gruntowych, wód powierzchniowych, bądź kanalizacji) Ekotoksyczność: brak danych. |
| 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI |
| Produkt: | usuwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami, stwardniały produkt może być traktowany jako gruz budowlany. |
| Zanieczyszczone opakowanie: | usuwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. |
| 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE |
| Dodatkowe informacje: | nie klasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych. |
| 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH |
| Klasyfikacja produktu (Rozp. MZ., Dz.U. nr 171, poz. 1666 z 2003r): drażniący – Xi, R36/37/38, uczulający -R43 Oznakowanie opakowań (Rop. MZ, Dz.U. nr 173, poz. 1679 z 2003r.): Znak ostrzegawczy: Xi - produkt drażniący zawiera: cement Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: R36/37/38– Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę R43 –Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania: S2 - Chronić przed dziećmi S22- Nie wdychać pyłu S25- Unikać zanieczyszczenia oczu S26- Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza S36/37/39 Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy S46- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. |
| 16. INNE INFORMACJE |
| Informacje podane w karcie opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczeń. Nie stanowią one gwarancji właściwości produktu ani specyfikacji jakościowej i nie mogą być podstawą do reklamacji. Produkt powinien być transportowany, magazynowany i stosowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dobrymi praktykami higieny pracy. Przedstawione informacje nie mogą mieć zastosowania dla mieszanin produktu z innymi substancjami. Wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu, nie są kontrolowane przez producenta, a zatem określenie warunków bezpieczeństwa stosowania jest obowiązkiem użytkownika. Sporządziła: Magdalena Kormańska |