Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 03.07.02 D.U.nr 140. Poz. 1171

| Nazwa: HartzLack® polyurethan Mat | Stron 9 |
| --- | --- |

_________________________________________________________________________________

Producent:SOLUTIA AUSTRIA GmbH

Bundesstrasse175

8402 Werndorf bei Graz - Austria

Dystrybutor:	Mirosław Cichawa, Jacek Szymański

VENGA spółka jawna

ul. Demokratyczna 117

93-438 Łódź

tel. +48 (42) 645-79-89 fax +48 (42) 645-79-91

#### Data sporządzenia/Data aktualizacji: 15.12.1998/16.12.2002

1.	Identyfikacja  preparatu

  - Nazwa: HartzLack® Polyurethan - forma mat

  - Zastosowanie: lakier do drewna: parkiety, schody, boazeria, meble.zabawki.

2.	Skład/informacja o składnikach

Wyrób lakierowy rozpuszczalnikowy. Roztwór żywicy poliuretanowej w mieszaninie rozpuszczalników. Zawiera

2.1.	składniki niebezpieczne zawarte w produkcie:

ksylen - mieszanina izomerów, 8,4% wag.

Xn	substancja szkodliwa

Zwroty R:

R10:	substancja łatwopalna

R20/21:	działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą

R38:	działa drażniąco na skórę

Stężenie graniczne dla symbolu ostrzegawczego XN powyżej 12,5%

numery identyfikacyjne:

CAS:1330-20-7    Nr WE: 215-535-7   Nr indeksowy: 601-022-00-9

octan 2-metoksy-1-metyloetylu - 7% wag.

Xi	substancja drażniąca

Zwroty R:

R10:	substancja łatwo palna

R36:	działa drażniąco na oczy

Numery  identyfikacyjne:

CAS:108-65-6  Nr WE: 203-603-9  Nr indeksowy:607-195-00-7

dwuizocyjanian  - 0,6% wag.

0,1%<C1%

XN 	substancja szkodliwa

Zwroty R

R42:	może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową

Numery identyfikacyjne:

CAS:	26471-62-5  Nr WE 202-039-0 Nr indeksowy:615-006-00-4

Węglowodory aromatyczne – 53%

Xn                         substancja szkodliwa

Zwroty R:

R10:                     substancja łatwopalna

R 65:                    działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia

Numery identyfikacyjne:

CAS:  64742-95-6  WE : 265-199-0 Nr indeksowy 649-356-00-4

- Identyfikacja  zagrożeń

Lakier jest sklasyfikowany jako preparat szkodliwy:

R10 – preparat łatwopalny, Xn – preparat  szkodliwy ze zwrotami :R20/21 - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą;  R42-Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową, R65 – działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia .

Zagrożenie pożarowe: Ciecz łatwopalna. Pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pary są cięższe od powietrza, gromadzą się przy  ziemi i w dolnych partiach pomieszczeń. Zaplon od otwartego plomienia, iskry, gorącej powierzchni.

Zagrozenie toksykologiczne: preparat szkodliwy w przypadku narażenia inchalacyjnego i na skórę. Preparat  może powodować uczulenie w przypadku narażenia inhalacyjnego oraz uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.

Opakowania jednostkowe wymagają znakowania ostrzegawczego-pkt 15..

4.	Pierwsza pomoc

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek niepokojących objawów wezwać natychmiast lekarza lub odwieźć poszkodowanego do szpitala, pokazać opakowanie.

  - Usunąć poszkodowanego ze skażonej strefy.

4.2.	Pierwsza pomoc przy kontakcie ze skórą:

Zabrudzone ubranie natychmiast zdjąć. Skórę zmyć dokładnie wodą i mydłem lub innymi przeznaczonymi do tego celu środkami myjącymi. Nie stosować rozpuszczalników i rozcienczalników. W przypadku podrażnienia skóry wskazana konsulatacja dermatologiczna.

4.3.	Pierwsza pomoc przy wdychaniu

Zapewnić dostęp świeżego powietrza, poszkodowanemu zapewnić spokój, chronić przed utratą ciepła.Narażenie na pary produktu w wysokim stężeniu może spowodować: bóle głowy, odurzenie,zawroty głowy. W przypadku wystąpienia dolegliwości zasięgnąć rady lekarza.Pokazać etykietę lub kartę charakterystyki produktu.

4.4.	Pierwsza pomoc przy kontakcie z oczami:

Powieki trzymać otwarte i conajmniej 10 minut płukać zimną, bieżącą wodą, unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko uszkodzenia rogówki. Konieczna konsultacja okulistyczna.

4.5.	Pierwsza pomoc przy połknięciu:

Wypłukać usta nie wywoływać wymiotów, natychmiast skonsultować się z lekarzem .Pokazać etykietę lub kartę charakterysyki produktu.

5.	Postępowanie w przypadku pożaru

zawiadomić otoczenie o awarii

usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii

mały pożar gasić gaśnicą proszkową lub śniegową od strony nawietrznej

powiadomić Państwową Straż Pożarną a w razie konieczności także Policję, najbliższe władze terenowe i Jednostkę Ratownictwa Chemicznego

szczególne wyposażenie ochronne przy gaszeniu pożaru:

odzież przeciwgazowa w wersji antyelektrostatycznej

rękawice ochronne

aparat chroniący drogi oddechowe

w przypadku konieczności użycia środków gaszących należy stosować proszki gaśnicze, CO2, piany gaśnicze, piasek, woda - prądy rozproszone; Nie stosować pełnego strumienia wody.

Dodatkowe wskazówki:

Podczas pożaru mogą tworzyć się wybuchające gazy( CO).Przy paleniu powstaje gęsty, czarny dym. Wdychanie produktów spalania może być przyczyną poważnych zaburzeń zdrowotnych.

zamknięte pojemniki w pobliżu pożaru chłodzić wodą;

za względu na zagrożenie wybuchem gaszenie prowadzić z dużej odległości;

- pozostałości po pożarze i zanieczyszczona woda muszą być usunięte zgodnie z przepisami

Postępowanie w przypadku  niezamierzonego uwolnienia do środowiska

UWAGA: obszar zagrożony wybuchem

Środki ostrożności dotyczące osób:

zachować z dala od źródeł zapłonu, dobrze wietrzyć pomieszczenie, nie wdychać oparów;

personel ratowniczy pracuje w posiadających stosowne dopuszczenie CIOP ubraniach ochronnych,
	środkach ochrony dróg oddechowych (aparaty oddechowe, maski z pochłaniaczami) oraz oczu;

Środki ochrony środowiska:

Zabezpieczyć przed dostaniem się produktu do wód i kanalizacji. W przypadku zanieczyszczenia
	rzek, jezior czy kanałów odprowadzania ścieków należy powiadomić odpowiednie władze, zgodnie
	z istniejącymi zarządzeniami.

Postępowanie przy oczyszczaniu:

małe ilości cieczy przysypać niepalnym materiałem chłonnym (piasek, ziemia, krzemionka) i zebrać
	do zamykanego pojemnika;

przy większym wycieku miejsce obwałować i ciecz zbierać mechanicznie do przewidzianych do tego
	celu pojemników;

powierzchnię zanieczyszczoną oczyścić środkami czyszczącymi, unikać rozpuszczalników;

sposób likwidacji zebranych odpadów uzgodnić z Wydziałem Ochrony Środowiska
	Urzędu Miasta

Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie.

  - Wskazówki bezpiecznego obchodzenia się z lakierem.

- unikać kontaktu ze skórą;

podczas pracy z lakierem należy zapewnić skuteczną wymianę powietrza, przestrzegać najwyższych

dopuszczalnych stężeń rozpuszczalników;

unikać tworzenia się w powietrzu zapalnych i wybuchowych oparów rozpuszczalników;

nie można pracować z lakierem w miejscach otwartego ognia i w pobliżu narzędzi iskrzących;

opary rozpuszczalników są cięższe od powietrza i rozprzestrzeniają się nad podłożem;

opary tworzą z powietrzem mieszaninę wybuchową;

7.2.	Magazynowanie:

Lakier należy przechowywać w oryginalnych pojemnikach,, przestrzegać wskazówek zamieszczonychna       etykiecie, magazynować w temp. +5 do +30C w dobrze wietrzonych, suchych pomieszczeniach,chronić przed wysoką temperaturą i bezpośrednim nasłonecznieniem,, zachować z dala od źródeł zapłonu, w pomieszczeniach magazynowych nie palić tytoniu,chronić przed dostępem osób postronnych, otwierane pojemniki należy starannie zamykać i ustawiać pionowo, by uniemożliwić rozlewanie się produktu, nie dopuszczać do powstania ładunków elektrostatycznych,składować z dala od materiałów silnie kwasowych i alkalicznych oraz utleniaczy,   przechowywać z dala od żywności, pasz, leków i środków dezynfekcyjnych;

- Kontrola narażenia i środki ochrony  indywidyalnej

Ogólne  zalecenia :

Zapewnić odpowiednią wentylację na stanowisku pracy. Produkt można stosować  z dala od źródła otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. W miejscach stosowania lub magazynowania podłogi winny być wykonane z materiałów nie dopuszczających do gromadzenia się ładunków elektrostatycznych. Należy przestrzegać ogólnych zasad BHP z substancjami chemicznymi.

8.1.	Wartości NDS i NDSCh dla rozpuszczalników zawartych w lakierze:

ksylen:	NDS  100mg/m3; NDSCh  350mg/m3;

octan 2-metoksy-1-metyloetylu:	brak danych

dwuizocyjanian	NDS 0,035mg/m3; NDSCh 0,07mg/m3;

węglowodory aromatyczne:                            NDS 100mg/ m3; NDSCh  300mg/m3;

8.2.	Metody oceny narażenia:

PN-78/Z-04116/00 Badanie zawartości ksylenu. Postanowienia ogólne i zakres normy.

PN-78/Z-04116/01 Badanie zawartości ksylenu.Oznaczanie ksylenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej ze wzbogacaniem próbki.

PN-89/Z-04023/02 Ochrona czystości powietrza. Badanie zawartości (w mieszaninach) szkodliwych substancji wydzielających się z wyrobów lakierowych nitrocelulozowych. Oznaczanie acetonu,alkoholi:etylowego n-butylowego, izobutylowego,etoksyetylowego,butoksyetylowego; octanów:etylu,n-butylu,etoksyetylu,toluenu,i ksylenu na stanowisku pracy metodą chromatografii gazowej.

PN-89/Z-04016/03 Badanie zawartości benzenu i jego homologów z nasyconym łańcuchem bocznym.Oznaczanie benzenu,toluenu i etylobenzenu,ksylenu,izopropylobenzenu i o-ksylenu w powietrzu atmosferycznym(misja) metodą kolorymetryczną chromatografii gazowej ze wzbogacaniem próbki.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 09.07.1996r. reguluje:

1.Tryb i częstotliwość badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących  w środowisku pracy.

2.Sposób rejestrowania i przechowywania wyników badań i pomiarów.

3.Sposób udostępniania wyników badań i pomiarów pracownikom.

  - Środki ochrony osobistej.

Stosowane Srodki ochrony osobistej powinny spełniać wymogi rozporządzenia Rady Ministrów z 09.11.1999r – Dz.U Nr 5 poz 53 z 28.01.2000r.

należy dbać o dobre wietrzenie, jeżeli to nie wystarcza należy nosić odpowiedni aparat do ochrony
	dróg oddechowych;

ochrona rąk: rekawice ochronne odporne na rozpuszczalniki, myć ręce przed przerwą i po      pracy,stosować kremy ochronne do skóry ;

ochrona oczu: okulary ochronne na wypadek pryskania;

ochrona ciała: odzież przeciwgazowa w wersji antyelektrostatycznej, w razie kontaktu ze skórą
	dokładnie zmyć, poplamione lub zmoczone ubranie natychmiast zdjąć.

- w trakcie prac z produktem nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu.

- Właściwości fizykochemiczne

| Wygląd | Ciecz, jasna mleczna |
| --- | --- |
| Zapach | Charakterystyczny dla rozpuszczalników organicznych |
| PH | - |
| Temperatura palenia /zakres temperatur topnienia | 314C - |
| Temperatura zapłonu | 29C |
| Dolna granica eksplozji | 1% |
| Górna granica eksplozji | 7,5% |
| Prężliwość par | - |
| Gęstość | 0,94 g/cm3 |
| Rozpuszczalność w wodzie | Nieropuszczalny |
| Lepkość | Poniżej 200 mPa.s(20C) |
| Zwartość substancji lotnych | Do 70% |
| Trwałość | 12 miesięcy |

10.	Stabilność i reaktywność

| Warunki, których należy unikać: | Przy zastosowaniu instrukcji o składnikach i magazynowaniu (punkt 7) produkt jest stabilny |
| --- | --- |
| Materiały, których należy unikać: | Należy trzymać produkt z dala od materiałów silnie kwaśnych i alkalicznych oraz utleniaczy; Aminy i alkohole powodują reakcje egzotermiczne; Produkt reaguje z wodą i wydziela się przy tym dwutlenek węgla co może spowodować pękanie pojemników. Możliwość powstania łatwo palnej mieszaniny w powietrzu podczas podgrzewania i/lub rozpylania. |
| Niebezpieczne produkty rozpadu: | Nie rozkłada się, jeżeli jest stosowany zgodnie z zaleceniami. |

11.	Informacje toksykologiczne

Infomacje ogólne:

Produkt jako taki nie jest zbadany toksykologicznie, a jedynie sklasyfikowany metodami ogólnymi.

Drogi narażenia:

wdychanie par, oczy, skóra, spożycie;

Rozpuszczalniki zawarte w lakierze w dużych stężeniach mogą działać na organizm człowieka narkotycznie; podrażniają skórę, błony śluzowe górnych dróg oddechowych i spojówek oczu , mogą powodować uczulenia skóry, dróg oddechowych i oczu.

Ostra toksyczność:

Nie ma danych o następstwach spożycia produktu.

Dane toksykologiczne składników niebezpiecznych:

Ksylen

LD 50 -  4300 mg./kg masy ciała(szczur)

LC 50 -  21750 mg/m3 (szczur – 4godź.)

Octan 2-metoksy-1-metyloetylu

LD 50 - 8532mg./kg masy ciała(szczur)

LD 50 - 10000mg/kg (szczur)

LD 50(doskórna) pow..5000mg/kg(królik)

Próg wyczuwalności zapachu – ok. 1mg./m3 – ze względu na ksylen

Oznaki działania:

bóle i zawroty głowy, zmęczenie, bóle mięśni, odurzenie, w skrajnych przypadkach utrata przytmoności;

Dłuższy lub powtarzalny kontakt z lakierem prowadzi do wysuszenia skóry i może powodować niealergiczne uszkodzenia skóry i/lub sorbcję szkodliwych substancji. Efektem pryskania produktu mogą być podrażnienia lub odwracalne uszkodzenia oka.

Informacje  ekologiczne

Producent nie przedstawił szczegółowych danych ekotoksykologicznych na temat produktu.

Należy zapobiegać przedostawaniu się produktu do ziemi , wód i ścieków.

U roślin wywołują oprócz oparzeń i niszczenia tkanki w miejscu zetknięcia ogólne zaburzenia oddychania
  i wszystkich czynności  życiowych, a następnie więdnięcie.

Obecność lakieru w wodzie ma szkodliwy wpływ na rośliny i zwierzęta.

Biodegradacja:

Ksylen: okres półtrwania w powietrzu – mniej niż 1 dzień

Octan 2-metoksy-1-metyloetylu 70% po 28 dniach(test OECD nr 301E)

Toksyczność w środowisku wodnym:

Ksylen: LC 50 – 10 do 100mg/l.(96 godź. ryby)

octan 2-metoksy-1-metyloetylu:LC 50 - 161mg/l.(ryby)

13.	Postępowanie z odpadami

Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych.

Sposób likwidacji odpadów należy uzgodnić z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta.

Klasyfikacja odpadów zgodnie z Rozporządzeniem M.O.Z.N.iL. z 24.12.1997r.(Dz.U.162 z1997r. p1135.)

Sposoby unieszkodliwiania odpadów zgodnie z rozporządzeniem M.G. z 21.10.1998r.Dz.U. 145/98 poz. 942)

Opakowania po lakierze po odpowiednim oczyszczeniu nadają się do ponownego użycia lub też należy              unieszkodliwić poprzez przekształcenie termiczne.

14.	Informacje o transporcie

Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie przewozu substancji     łatwo palnych.

Transport lądowy:

RID/ADR:	klasa i punkt  3, 31c

nr rozpoznawczy materiału:		1866 roztwór żywicy                                                               nr rozpoznawczy zagrożenia:         	30

nalepka :                                                  3

15.	Informacje dotyczące uregulowań prawnych .

Klasyfikacja i oznakowanie zgodne z:

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych( Dz.U. nr 140, poz 1172)

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie kart charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego( Dz.U. nr 140, poz 1171).

Składniki niebezpieczne:

Węglowodory aromatyczne                   53%

Dwuizocyjanian         0.6%

Na opakowaniu należy umieścic napis:

Zawiera izocyjaniany.

Zapoznaj się z instrukcją dostarczoną przez producenta.

Znak ostrzegawczy:

Symbol ostrzegawczy:

Xn		substancja szkodliwa

Zwroty R:

R10		substancja łatwo palna

R20		działa szkodliwie przez drogi oddechowe

R42		może powodować uczulenie w następstwie narażenia
		drogą oddechową

R65                                                              działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc

w przypadku połknięcia.

Zwroty S:

S2		chronić przed dziećmi

S7		przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty

S24/25		unikać zanieczyszczenia skóry i oczu

S26		zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością

wody i zasięgnąć porady lekarza

S43		w przypadku pożaru  stosować proszek gaśniczy,
		pianę gaśniczą, CO2; nigdy nie stosować wody w postaci
		strumienia]

S46                                                              w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza

- pokarz opakowanie lub etykietę

S51		stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych

pomieszczeniach

Obowiązujące przepisy:

(Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 lutego 1999r. zmieniające

rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub

życia ( Dz.U. nr 26 , poz. 241 ) ;

(Rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych  z  dnia  3 listopada 1992 r.  w  sprawie

ochrony             przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów  budowlanych  terenów

( Dz.U. nr 92, poz. 460 z 1992 r., Dz.U. nr 102,  poz. 507 z 1995 r. ) ;

(Rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 stycznia 2001r. zmieniające

rozporządzenie  w  sprawie  najwyższych dopuszczalnych  stężeń  i  natężeń  czynników

szkodliwych  dla  zdrowia  w  środowisku  pracy  ( Dz.U. nr 4,  poz. 36 ) ;

(Rozporządzenie  Ministra Komunikacji  z  dnia  6 października 1987 r.  w  sprawie  wykazu

rzeczy niebezpiecznych  wyłączonych  z  przewozu  koleją  oraz  szczegółowych  warunków

przewozu  rzeczy niebezpiecznych  dopuszczonych  do  przewozu  ( Dz.U. nr 32 ,  poz. 169 ) ;

(Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych

z dnia  9 lutego 2001r. zmieniające rozporządzenie w  sprawie  przewozu

zdrogowego  materiałów  niebezpiecznych  ( Dz.U. nr 14, poz. 141 ) ;

(Ustawa  z  dnia  27 kwietnia 2001 r.  o odpadach  ( Dz.U. nr 62 ,  poz. 268 ) ;

(Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy-Prawo ochrony środowiska, ustawy o

odpadach  oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085);

(Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

z dnia 24 grudnia  1997 r.  w  sprawie  klasyfikacji  odpadów  ( Dz.U. nr 162,  poz. 1135 ) ;

(Rozporządzenie  Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

z dnia 5 listopada  1991 r. w  sprawie  klasyfikacji  wód  oraz  warunków ,  jakim  powinny

odpowiadać  ścieki  wprowadzane do wód lub do ziemi  ( Dz.U. nr 116,  poz. 503 ) ;

(Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

z dnia 28 kwietnia  1998 r. w  sprawie dopuszczalnych  wartości  stężeń  substancji

zanieczyszczających  powietrze ( Dz.U.      nr 55, poz. 355 ) ;

16.	Inne informacje.

Powyższe dane, podane w oparciu o bieżący stan wiedzy,  opisują wymogi bezpieczeństwa produktu i nie  stanowią gwarancji właściwości produktu. Podczas sporządzania karty bezpieczeństwa brano pod uwagę  wszystkie właściwe zastosowania produktu, każdy użytkownik ponosi odpowiedzialność w przypadku innego zastosowania lakieru.W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajdują się pod kontrolą dystrybutora, odpowiedzialność za bezpieczne jego stosowanie spada na użytkownika.