# RAFINERIA CZECHOWICE SA

## KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PRODUKTU CHEMICZNEGO

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU

Identyfikacja substancji BENZYNA DO LAKIERÓW WT-89/RNC-35 PKWiU: 23.20.13-00.22

Identyfikacja przedsiębiorstwa Producent: Rafineria Czechowice SA ul. Łukasiewicza 2 43-502 Czechowice-Dziedzice tel. +48 (32) 215 20 41 (...6) fax +48 (32) 215 27 17, 215 27 19 e-mail: sekretariat@racer.com.pl

Telefon alarmowy w przypadku ostrego zatrucia: Centrum Informacji Toksykologicznej +48 (42) 631 47 24 Instytut Medycyny Pracy, Łódź +48 (42) 631 47 67

- SKŁAD I INFORMACJE O SKŁADNIKACH

Benzyna do lakierów produkowana jest zgodnie z wymaganiami normy WT-89/RNC-35. Mieszanina węglowodorów parafinowych, cykloparafinowych i aromatycznych otrzymywanych z zachowawczej przeróbki ropy naftowej. Zawartość węglowodorów aromatycznych 12 do 16%.Nie zawiera benzenu. Benzynę do lakierów stosuje się jako rozpuszczalnik lub rozcieńczalnik do wyrobów lakierniczych.

składnik niebezpieczny: benzyna do lakierów symbol ostrzegawczy określający kategorię niebezpieczeństwa: Xn – substancja szkodliwa określenie rodzaju zagrożenia: R65 R 65: działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia R 10: produkt łatwo palny numery identyfikacyjne: CAS: 101631-20-3 UN: 1300 Nr indeksowy: 649-273-00-3 WE: 309-945-6

- IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Zagrożenie pożarowe: Benzyna do lakierów jest łatwo palną cieczą, której pary tworzą z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Pary substancji są cięższe od powietrza i gromadzą się przy powierzchni ziemi oraz w dolnych partiach pomieszczeń. Zagrożenie toksykologiczne: Preparat może wchłaniać się przez układ oddechowy, przez skórę i przez przewód pokarmowy. Niebezpieczna jest nasączona benzyną odzież, ponieważ może ona z łatwością przeniknąć przez skórę. Preparat odtłuszcza i drażni skórę, błony śluzowe oczu, przewodu pokarmowego i dróg oddechowych. W wysokich stężeniach może spowodować zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego: bóle i zawroty głowy, nudności, senność, utratę przytomności. Istnieje niebezpieczeństwo aspiracji produktu do dróg oddechowych w przypadku połknięcia lub/i wymiotów – w przypadku połknięcia nie wywoływać wymiotów. Zagrożenie ekologiczne: Benzyna do lakierów jest cieczą lżejszą od wody i gromadzi się na jej powierzchni. Stwarza zagrożenie dla dróg powierzchniowych. Bardzo słabo rozpuszcza się w wodzie. Przedostanie się dużych ilości oleju do wód może stwarzać zagrożenie dla organizmów wodnych.

- PIERWSZA POMOC

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek niepokojących objawów wezwać natychmiast lekarza lub odwieźć poszkodowanego do szpitala, pokazać opakowanie preparatu lub etykietę.

Pierwsza pomoc przy narażeniu inhalacyjnym: wynieść zatrutego ze skażonej atmosfery (ratownicy muszą być chronieni ochronami osobistymi) zapewnić zatrutemu spokój, chronić przed utratą ciepła w razie potrzeby stosować sztuczne oddychanie

Pierwsza pomoc przy skażeniu oczu: przemywać dużą ilością wody co najmniej 15 min., unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko uszkodzenia rogówki konieczna konsultacja okulistyczna

Pierwsza pomoc przy skażeniu skóry: zdjąć skażoną odzież, przemywać dużą ilością wody (z mydłem - jeżeli nie ma oparzeń) w przypadku oparzeń założyć jałowy opatrunek w przypadku podrażnienia i oparzenia skóry konieczna konsultacja dermatologiczna

Pierwsza pomoc przy przyjęciu doustnym: przepłukać usta wodą aż do zaniku smaku produktu nie wywoływać wymiotów, natychmiast skonsultować się z lekarzem, pokazać opakowanie lub etykietę

UWAGI: Pacjenta nieprzytomnego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej

- POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

zawiadomić otoczenie o awarii usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii powiadomić Państwową Straż Pożarną, Policję, a w razie konieczności także najbliższe władze terenowe i najbliższą jednostkę Ratownictwa Chemicznego

ratownicy muszą być wyposażeni w odzież przeciwgazową w wersji antyelektrostatycznej, rękawice ochronne, gogle ochronne szczelnie przylegające do twarzy oraz sprzęt oczyszczający z pochłaniaczem wielo gazowym; przed przystąpieniem do akcji i podczas działań stosować eksplozymetr lub rurki wskaźnikowe; w przypadku zagrożenia wybuchem stosować dodatkowo osłonę twarzy odporną na promieniowanie temperaturowe w przypadku konieczności użycie środków gaszących należy zastosować następujące środki gaśnicze: proszki gaśnicze, dwutlenek węgla, piany gaśnicze odporne na działanie alkoholu, woda – prądy rozproszone przed przystąpieniem do gaszenia pożaru odciąć wyciek substancji mały pożar: gasić gaśnicą proszkową lub śniegową (CO2) duży pożar: palące się zbiorniki i rozlewiska gasić proszkami gaśniczymi, pianą lub prądami wodnymi rozproszonymi; nie stosować zwartych strumieni wodnych na powierzchnię cieczy; zbiorniki narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą z bezpiecznej odległości, a jeżeli to możliwe usunąć je z obszaru zagrożenia (groźba wybuchu)

- POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

UWAGA: obszar zagrożony pożarem lub/i wybuchem

zawiadomić otoczenie o awarii usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii w przypadku znacznego wycieku powiadomić Państwową Straż Pożarną, Policję, najbliższe władze terenowe, a w razie konieczności najbliższą jednostkę Ratownictwa Chemicznego zapewnić wystarczającą wentylację/ochronę dróg oddechowych; unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającą się substancją; osoby prowadzące działania oczyszczające powinny być wyposażone w odzież przeciwgazową w wersji antyelektrostatycznej, rękawice ochronne, gogle ochronne szczelnie przylegające do twarzy oraz sprzęt oczyszczający z pochłaniaczem wielo gazowym skompletowany z maską; przed przystąpieniem do akcji i podczas działań stosować eksplozymetr lub rurki wskaźnikowe; w przypadku zagrożenia wybuchem stosować dodatkowo osłonę twarzy odporną na promieniowanie temperaturowe usunąć źródła zapłonu (ugasić otwarty ogień, ogłosić zakaz palenia i używania narzędzi iskrzących); pary rozcieńczać prądami wodnymi rozproszonymi; zabezpieczyć studzienki ściekowe; jeśli to możliwe, zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić, uszkodzone opakowanie umieścić w szczelnym opakowaniu ochronnym); małe ilości rozlanej cieczy przysypać niepalnym materiałem chłonnym, zebrać do zamykanego pojemnika; w razie dużego wycieku miejsce gromadzenia się cieczy obwałować, ciecz zbierać mechanicznie; zanieczyszczona powierzchnię spłukać wodą nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych preparat rozlany na powierzchni wody zbierać mechanicznie do szczelnych pojemników; skażone akweny powinny znajdować się pod kontrolą służb ochrony środowiska jeżeli preparat dostał się do systemów kanalizacyjnych (studzienki, kanały, przewody), a także wówczas gdy substancja zgromadziła się w zagłębieniach, zakamarkach piwnic lub magazynów, część składników ulega odparowaniu, przez co wytwarzają się niebezpieczne mieszaniny wybuchowe; do likwidowania takich rozlewisk upoważnione są tylko osoby przeszkolone w zakresie ratownictwa chemicznego sposób likwidacji zebranych odpadów uzgodnić z Wydziałem Ochrony Środowiska

- POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE

Obchodzenie się z substancją podczas pracy z preparatem należy zapewnić skuteczna wymianę powietrza nie wolno pracować z preparatem w pobliżu źródeł zapłonu (otwarty ogień, narzędzia iskrzące) nie wolno ogrzewać opakowań zawierających benzynę należy unikać bezpośredniego kontaktu preparatu ze skórą i oczami nie wolno spożywać posiłków, pić oraz palić tytoniu podczas pracy z preparatem, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych podczas pompowania produktu oraz pobierania próbek występuje ryzyko wyładowania elektryczności statycznej, należy zapewnić właściwe uziemienie stosowanego wyposażenia lub połączenie z konstrukcją zbiornika jeżeli produkt wejdzie w kontakt z gorącą powierzchnią lub nastąpi wyciek z rurociągu pod ciśnieniem wydobywające się pary lub mgły produktu będą tworzyć zagrożenie zapłonu lub wybuchu szmaty, papier lub materiał stosowany do absorpcji rozlanego produktu, gdy będą nasączone tym produktem, stanowią zagrożenie pożarowe i nie należy dopuszczać do gromadzenia tych materiałów, lecz je bezpiecznie zniszczyć

7.2. Magazynowanie rodzaj magazynu: magazyn cieczy palnych (ognioodporny), z mechaniczną wentylacją i instalacją elektryczną w wykonaniu przeciwwybuchowym, bez ogrzewania, podłoga z wykładziną elektroprzewodzącą magazynowanie wspólne – wyłącznie z materiałami tej samej klasy niebezpieczeństwa

8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Normatywy higieniczne dla środowiska pracy wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17.06.1998r. nie ustalono wartości normatywów higienicznych dla benzyny, zaleca się monitorowanie stężeń w powietrzu środowiska pracy następujących produktów przeróbki ropy naftowej: benzyna do lakierów: NDS-300mg/m³; NDSCh-900mg/m³ benzyna ekstrakcyjna: NDS-500mg/m³; NDSCh-1500mg/m³ nafta: NDS-100mg/m³; NDSCh-300mg/m³ obowiązuje równoległe oznaczanie stężeń benzenu w powietrzu: NDS-10mg/m³; NDSCh-40mg/m³ UWAGA: benzyna jest mieszaniną węglowodorów; w konkretnych przypadkach należy rozważyć jakościowe i ilościowe oznaczanie poszczególnych składników, jeżeli ustalono dla nich normatywy higieniczne w środowisku pracy

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10.09.1996r. kobietom w ciąży i w okresie karmienia są wzbronione prace w narażeniu na rozpuszczalniki organiczne, jeżeli ich stężenia w środowisku pracy przekraczają wartości 1/3 najwyższych dopuszczalnych stężeń

Normy biologiczne: benzen – DSB – 25 mg/l (oznaczanie fenolu w moczu)

Zalecane procedury monitoringu: Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 09.07.1996r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (DZ.U. 86, poz. 394) PN-89/Z-01001/06. Ochrona czystości powietrza. Nazwy, określenia i jednostki. Terminologia dotycząca badań jakości powietrza na stanowiskach pracy. PN-89/Z-04008/07. Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacja wyników. PN-81/Z-04134/03. Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości ropy naftowej i jej składników. Oznaczanie par benzyny C do lakierów na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogaceniem próbki. PN-81/Z-04134/02. Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości ropy naftowej i jej składników. Oznaczanie par benzyny do ekstrakcji i benzenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogaceniem próbki. PN-92/Z-04227/02. Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości nafty. Oznaczanie par nafty na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej.

Preparat stosować w pomieszczeniach tylko przy sprawnej działającej wentylacji; nie wolno spożywać posiłków, pić oraz palić tytoniu podczas pracy z preparatem za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych.

Środki ochrony osobistej, zapewniające właściwą ochronę: rąk: rękawice ochronne skóry: impregnowana odzież ochronna dróg oddechowych: maska przeciwgazowa z pochłaniaczem wielo gazowym oczu: gogle ochronne szczelnie przylegające do twarzy UWAGA: W przypadku awarii i zagrożenia wybuchem stosować dodatkowo osłonę twarzy odporną na promieniowanie temperaturowe oraz aparat izolujący drogi oddechowe

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe oraz zapewnić odpowiednie ich pranie, konserwację, naprawę i odkażanie.

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

| wygląd | bezbarwna, przezroczysta ciecz |
| --- | --- |
| zapach | charakterystyczny dla produktów naftowych |
| temperatura wrzenia/ zakres temperatur wrzenia | 130-230°C |
| temperatura topnienia/ zakres temperatur topnienia | nie oznacza się |
| temperatura zapłonu | > 26°C (tygiel zamknięty) |
| Palność | Łatwo lotna i łatwopalna |
| temperatura samozapłonu | 270°C |
| własności wybuchowe | granice wybuchowości: dolna: 1,0% obj. górna: 6,7% obj. |
| gęstość | 0,76 – 0,81 g/cm³ (w 20°C) |
| rozpuszczalność | nie rozpuszcza się w wodzie, rozpuszcza się w większości rozpuszczalników organicznych |
| własności korozyjne | nie wykazuje własności korozyjnych w stosunku do metali |

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Stabilność: Produkt stabilny w normalnych warunkach

Warunki, których należy unikać: nadmierne ogrzanie preparatu źródła zapłonu

Materiały, których należy unikać: mocne kwasy i zasady, silne utleniacze, azotany może rozpuszczać i zmiękczać niektóre tworzywa sztuczne i żywice butan-2-on (keton etylowo-metylowy) i 4-metylopentan-2-on (keton izobutylo-metylowy); zwiększają działanie toksyczne heksanu (n-heksanu), jednego ze składników benzyny

Niebezpieczne produkty rozpadu: - podczas spalania może wydzielać się tlenek węgla i inne toksyczne gazy

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Dawki śmiertelne dla zwierząt: LD50 do żołądkowo dla szczura 13,6 g/kg LD50 na skórę dla królika > 5 g/kg

Dawki śmiertelne i toksyczne dla ludzi: benzyna (ogólnie): dane dotyczące dawki śmiertelnej są rozbieżne – od kilku do kilkudziesięciu ml po spożyciu narażenie drogą inhalacyjną: 0,12 – 0,15 ppm – próg zapachu < 140 ppm – nie obserwuje się podrażnienia oczu 160 – 270 ppm – powoduje podrażnienia oczu i gardła w ciągu kilku godzin 500 – 900 ppm – powoduje podrażnienia oczu i gardła, zawroty głowy w ciągu godziny 2000 ppm – śpiączka w ciągu 30 minut > 2000 ppm – toksyczne w ciągu 4 – 10 minut

Preparat może wykazywać działanie drażniące na błony śluzowe i skórę oraz działać depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy

Drogi wchłaniania: układ oddechowy, skóra, przewód pokarmowy

Skutki narażenia ostrego: Działanie miejscowe: odtłuszcza i drażni skórę, błony śluzowe oczu, przewodu pokarmowego i dróg oddechowych; powoduje podrażnienie i zaczerwienienie skóry i oczu, a przy długotrwałym, ciągłym kontakcie istnieje możliwość wystąpienia oparzeń Przewód pokarmowy (przy przyjęciu doustnym): bóle brzucha, nudności, wymioty (możliwość zachłyśnięcia), biegunka (możliwość oparzenia okolicy krocza) Działanie narządowe (niezależnie od drogi zatrucia): OUN – działanie narkotyczne: bóle i zawroty głowy, splątanie, halucynacje, pobudzenie psychoruchowe, nudności, senność, śpiączka, możliwość wystąpienia drgawek, depresja ośrodka oddechowego Płuca – charakterystyczny zapach w powietrzu wydechowym, możliwość obrzęku toksycznego lub/i zachłystowego zapalenia płuc Krew – możliwość wystąpienia zaburzeń koagulogicznych o typie nadkrzepliwości Serce i układ krążenia – możliwość wystąpienia wieloośrodkowych zaburzeń rytmu serca (uczula mięsień sercowy na endogenne katecholaminy), możliwość zaburzeń przewodnictwa w układzie bodźcoprzewodzącym Wątroba i nerki – możliwość przejściowych zaburzeń funkcji

Skutki narażenia przewlekłego: czynnościowe zaburzenia ze strony układu nerwowego (bóle i zawroty głowy, nudności) podrażnienie, wysuszenie i zapalenie skóry przewlekłe zapalenie spojówek stany zapalne górnych dróg oddechowych z bólami gardła niekiedy zaburzenia węchu

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Bioakumulacja: nie ma dowodów na występowanie bioakumulacji

Substancja może być niebezpieczna dla środowiska, szczególnie dla ryb i innych organizmów wodnych. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Rozlewy mogą penetrować ziemię powodując zanieczyszczenie wody gruntowej. Benzyna skażająca glebę powoduje jej zbrylanie się oraz związane z tym zmiany własności fizykochemicznych i biologicznych. Może nastąpić obumieranie organizmów zwierzęcych zasiedlających powierzchniowe warstwy gleby i wymieranie roślin.

Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do wód i ziemi wg Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 05.11.1991 roku: substancje ropopochodne – 15,0 mg/l

Stężenia toksyczne dla organizmów wodnych: graniczne stężenie toksyczne dla: ryb: Salmo gairdneri irideus i Alburnus bipunctatus – 40 mg/l planktonu: Gammarus pulex – 70 mg/l, Epeorus assimilis – 80 mg/l, Tubifex tubifex – 120 mg/l, Vorticella campanula – 55 mg/l, Paramaecinum caudatum – 60 mg/l stężenie śmiertelne dla ryb: Salmo gairdneri irideus – 100 mg/l stężenie powodujące zmianę smaku ryb: 0,0005 mg/l stężenie zmieniające zapach wody: 0,06 – 0,20 mg/l stężenie powodujące zakłócenia beztlenowych procesów fermentacji osadów ściekowych: powyżej 400 mg/l Dopuszczalne wartości stężeń w powietrzu atmosferycznym wg Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28.04.1998 roku: normowane jest jedynie stężenie węglowodorów alifatycznych do C12 (poza wymienionymi w innym miejscu wykazu i metanem) stężenie 30 minutowe 3000 µg/m³ (do celów projektowych) stężenie 24 godzinne 2000 µg/m³ średnioroczne 1000 µg/m³ węglowodory aromatyczne (poza wymienionymi w innym miejscu wykazu) stężenie 30 minutowe 1000 µg/m³ (do celów projektowych) stężenie 24 godzinne 300 µg/m³ średnioroczne 43 µg/m³

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych oraz gleby.

Sposób likwidacji zebranych odpadów uzgodnić z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego.

W wykazie odpadów niebezpiecznych wg Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24.12.1997 roku znajdują się: Kod odpadów 13 07 02* Odpady paliw ciekłych. Benzyna.

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie przewozu substancji łatwopalnych.

RID/ADR klasa 3 nalepka nr 3 numer rozpoznawczy materiału: 1300 numer rozpoznawczy zagrożenia: 30 nazwa przewozowa: Benzyna lakiernicza

Oznakowanie środków transportu: pojazdy samochodowe – pomarańczowe, odblaskowe tablice ostrzegawcze wagony – nalepka ostrzegawcza nr 3 cysterny i wagony cysterny – pomarańczowe tablice ostrzegawcze z numerami rozpoznawczymi 30 1300 - nalepka ostrzegawcza nr 3 (wg wzoru RID/ADR)

15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Składniki niebezpieczne: Benzyna do lakierów symbol ostrzegawczy określający kategorie niebezpieczeństwa: Xn – substancja szkodliwa Nota H, Nota P określenie rodzaju zagrożenia: R65, R10 R65: działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia R10: produkt łatwo palny określenie warunków bezpiecznego stosowania: S(2-)23-24-62 S 2: chronić przed dziećmi S23: nie wdychać par rozpylonej cieczy S24: unikać zanieczyszczenia skóry S62: w razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę

Normatywy higieniczne dla środowiska pracy wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17.06.1998 roku: benzyna do lakierów: NDS-300mg/m³; NDSCh-900mg/m³ benzyna ekstrakcyjna: NDS-500mg/m³; NDSCh-1500mg/m³ nafta: NDS-100mg/m³; NDSCh-300mg/m³ obowiązuje równoległe oznaczanie stężeń benzenu w powietrzu: NDS-10mg/m³; NDSCh-40mg/m³

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10.09.1996r. kobietom w ciąży i w okresie karmienia są wzbronione prace w narażeniu na rozpuszczalniki organiczne, jeżeli ich stężenia w środowisku pracy przekraczają wartości 1/3 najwyższych dopuszczalnych stężeń.

Inne przepisy dotyczące ochrony ludzi lub środowiska: Zalecane badania wstępne i okresowe pracowników narażonych na rozpuszczalniki organiczne wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996r.: badania lekarskie ogólne i neurologiczne, badania pomocnicze: morfologia krwi z rozmazem, płytki krwi, badania czynności wątroby, a w przypadku badań wstępnych i ostatnich okresowych w zależności od wskazań – EEG badania okresowe należy powtarzać co 2-4 lata

16. INNE INFORMACJE

Informacje zawarte w Karcie dotyczą wyłącznie tytułowego produktu i nie mogą być przenoszone na produkty podobne. Karta nie jest świadectwem jakości produktu. Karta została opracowana na podstawie dostępnych danych charakteryzujących produkt, aktualnie obowiązujących przepisów, wiedzy i doświadczenia. Dane zawarte w Karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu.

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności wynikającej z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie.